Denumirea: Sinteza di- și triterpenoidelor polifuncțonalizate biologic-active din acizi terpenici naturali

Autori: Dr. Veaceslav Kulcițki, Elena Pruteanu, Vladilena Gîrbu,

dr. hab. Nicon Ungur

Descrierea: Au fost elaborate pentru prima dată metode eficiente de sinteză a diterpenoidelor tetraciclice cu schelet carbonic ent-kauranic, funcționalizate cu grupe triazol. Derivații diterpenici sintetizați au fost transmiși spre testare la activitate anti-tumorală.

Denumirea: Procedeu de purificare a apelor de profunzime de ioni de amoniu si amoniac

Autori: Dr. hab. Ciobanu Mihail, mem. cor. Lupaşcu Tudor

Descrierea: A fost elaborat și brevetat un procedeu de tratare a apelor subterane de ioni de amoniu și amoniac. Procedeul include tratarea apei cu hipoclorit de calciu, malaxare, sedimentarea carbonatului de calciu si filtrarea ulterioara prin coloana cu carbune activ AG-3. Tehnologia elaborată poate fi implementată în localitățile din Republica Moldova, care se confruntă cu ape subterane contaminate cu acești poluanți.

Fig. Schema tehnologică de potabilizare a apei poluată cu ioni de amoniu si amoniac.

1-reactor cu malaxor, 2- dozator cu hipoclorit de calciu(sare),

3- dozator cu acid sulfuric, 4- decantor, 5- coloană adsorbţională cu cărbune activ AG-3, 6- rezervor de apă curată.